## Slide 1: Computer Networks Internet Protocol
Corso Interno – Edizione EXPO 2015

## Slide 2: Livello di rete
Obiettivi:
Capire i principi che stanno dietro i servizi del livello di rete:
  Indirizzamento
  Instradamento (scelta del percorso)
  Scalabilità
  Funzioni di un router
  Implementazione in Internet

## Slide 3: Protocollo IP
SONET
ATM
Ethernet

## Slide 4: Internet Protocol Architecture
RTP
LANs
PPP
ATM
FR
TCP
UDP
OSPF
BGP
SNMP
DNS
TELNET
FTP
SMTP
HTTP
Ping
ICMP
IP
RIP
10/100BaseT
Dedicated B/W: DSx, SONET, ...
Circuit-Switched B/W: POTS, SDS, ISDN, ...
CDPD
Wireless

## Slide 5: The Hourglass IP Model
User Application
End-to-end Application Protocol
Transport Protocol
Media Access Protocol
Media Format
Physical System
Internet Layer
Email WWW Voice...
SMTP HTTP RTP...
TCP UDP
IP
Ethernet PPP…
MultiAccess async sync...
copper fiber radio...

## Slide 6: Ora abbiamo una crisi di identità (Mid-Life) !
L’ introduzione di una transizione in IP : da V4 a V6
  Raddoppia il numero delle interfacce di servizio
  Richiede cambiamenti sopra e sotto il livello IP
  Crea problemi di interoperabilità
Email WWW Voice...
SMTP HTTP RTP...
TCP UDP
IPv4 IPv6
Ethernet PPP…
async sync...
copper fiber radio...

## Slide 7: Network Layer

## Slide 8: Livello di rete
Il livello di rete prende i segmenti dal livello di trasporto nell’host mittente
Sul lato mittente, incapsula i segmenti in datagrammi
Sul lato destinatario, consegna i segmenti al livello di trasporto
Protocolli del livello di rete sono presenti in ogni host e router
Il router esamina i campi intestazione in tutti i datagrammi IP che lo attraversano
Rete
Link
Fisico
Rete
Link
Fisico
Rete
Link
Fisico
Rete
Link
Fisico
Rete
Link
Fisico
Rete
Link
Fisico
Rete
Link
Fisico
Rete
Link
Fisico
Applicazione
Trasporto
Rete
Link
Fisico
Applicazione
Trasporto
Rete
Link
Fisico

## Slide 9: Servizio IP : Best-Effort Packet Delivery
Packet switching
  Divide i messaggi in una sequenza di packets
  Header con source e destination address
Best-effort delivery
  I pacchetti possono perdersi
  I pacchetti possono arrivare con errori
  I pacchetti possono non essere consegnati nell’ordine originale
source
destination
IP network

## Slide 10: Modello di Servizio: perchè i pacchetti ?
Il traffico dati è ‘bursty’
  Logging remoto
  Messaggi e-mail
Non voglio sprecare banda
  Non c’è traffico durante i periodi di inattività
Meglio permettere il multiplexing
  Differenti trasferimenti condividono lo stesso link
I pacchetti possono essere consegnati da chiunque
  RFC 1149: IP Datagrams over Avian Carriers (aka piccioni)
… ma, il packet switching può essere inefficiente
  Consumo di bit extra in ogni pacchetto (header)

## Slide 11: Multiplexing+QoS

## Slide 12: IP Service Model: Perchè Best-Effort?
IP vuol dire non dover mai dire “mi spiace” …
  Non necessita di riservare banda e memoria
  Non necessita di fare error detection e/o correction
  Non ha bisogno di ricordarsi che i pacchetti sono tra loro legati
Più facile sopravvivere a guasti
  Si tollerano perdite temporanee durante la fase di failover
… ma, le applicazioni vogliono efficienza, un trasferimento accurato, dati in ordine, in tempi ragionevoli

## Slide 13: IP Service: Best-Effort è sufficiente ?
Assenza di error detection o correction
  Protocolli di più alto livello possono fare l’error checking
Pacchetti successivi possono fare percorsi diversi
  Non è un problema basta che i pacchetti arrivino a destinazione
I pacchetti possono essere consegnati non in ordine
  Il Receiver può ordinare i pacchetti (se necessario)
I pacchetti possono andare perduti o subire ritardi arbitrari
  Il Sender può rispedire i pacchetti (se desiderato)
Non c’è un controllo di congestione (escluso il “drop”)
  Il Sender può rallentare a seguito di perdita o di ritardo

## Slide 14: Pacchetto IP in una trama Ethernet

## Slide 15: Indirizzi IPv4

## Slide 16: Internet Protocol (IPv4)
IP datagram
  Contiene le informazioni necessarie ai routers per trasferire dati tra due o più subnet

## Slide 17: IP header format: Version
4 bits
Indica la versione di IP correntemente in uso
  IPv4 : 0100
  IPv6 : 0110

## Slide 18: IP header format: Header length
4 bits
IP header length : Indica la lunghezza del datagram header riportando il numero di word da 32 bit, fornendo un offset per puntare al payload.

## Slide 19: IP header format: Service type
8 bits
Specifica il TOS, indicando il livello di priorità al quale il pacchetto appartiene (di solito è ignorato dai router)
  Priorità
  Affidabilità
  Velocità

## Slide 20: IP header format: Total length
16 bits
Specifica la lunghezza dell’intero pacchetto IP, includendo payload e header

## Slide 21: IP header format: Identification
16 bits
Contiene un intero progressivo che identifica il datagramma
Assegnato alla sorgente per agevolare la ricostruzione dei frammenti di datagramma

## Slide 22: IP header format: Flags
3 bits di cui il primo non in uso
Il secondo bit indica se il pacchetto può essere frammentato (DF)
L’ultimo indica se il datagramma corrente è l’ultimo della serie (MF)

## Slide 23: IP header format: Fragment offset
13 bits
Indica il punto di congiunzione dove i datagrammi devono essere ricollegati (espresso in unità di 8 bytes)
Il primo frammento ha offset ZERO!

## Slide 24: IP header format: Time to Live
8 bits
Time-to-Live contiene un counter che viene decrementato fino ad arrivare a zero, garantendo che un pacchetto non cicli a vita in una rete

## Slide 25: IP header format: Protocol
8 bits
Indica a quale substrato superiore il payload verrà passato dopo l’aver processato ed epurato il datagram dalle informazioni necessarie a IP
  06 : TCP
  17 : UDP

## Slide 26: IP header format: Header checksum
16 bits
Un checksum fatto solo sull’header

## Slide 27: IP header format: Addresses
32 bits ciascuno
Source IP Address
Destination IP Address

## Slide 28: IP header format: Options
Di lunghezza variabile
Permette a IP di supportare molte opzioni tra cui security, routing, error report, molte altre …

## Slide 29: IP header format: Padding
Una sorta di tappabuchi …

## Slide 30: IP Header: Version, Length, ToS
Version number (4 bits)
  Indica la versione di IP protocol
  Necessario per sapere quali campi aspettarsi
  Tipicamente “4” (per IPv4), e talvolta “6” (per IPv6)
Header length (4 bits)
  Numero di words da 32-bit nell’ header
  Tipicamente “5” (per un 20-byte IPv4 header)
  Può essere maggiore sse sono usate “IP options”
Type-of-Service (8 bits)
  Differenziare i packets in funzione dei servizi
  E.g., low delay per audio, high bandwidth per FTP

## Slide 31: IP Header: Length, Fragments, TTL
Total length (16 bits)
  Numero di bytes nel packet
  Il valore Max è 63,535 bytes (216 -1)
  … sebbene il livello Datalink impone limiti più stringenti
Fragmentation information (16+3+13 bits)
  Packet identifier + flags + fragment offset
  Supporta la divisione di un IP packet in fragments
  Fragment offset indica l'offset (misurato in blocchi di 8 byte) di un particolare frammento relativamente all'inizio del datagramma IP originale: il primo frammento ha offset 0.
Time-To-Live (8 bits)
  Usato per identificare i packets persi in forwarding loops
  … e alla fine scartarli dalla rete

## Slide 32: IP Header: Time-to-Live (TTL)
Potenziale problema
  Un forwarding loop può causare packets che girano per sempre
  Confusione se il packet arriva con ritardo eccessivo
Campo Time-to-live nel packet header
  TTL è decrementato da ogni router sul cammino da Sorgente a Destinazione
  Il Packet è scartato quando TTL diventa 0…
  ...e un messaggio (ICMP) “time exceeded” è spedito alla sorgente

## Slide 33: IP Header: Uso di TTL in Traceroute
Time-To-Live in IP
  Source spedisce un packet con TTL = n
  Ogni router sul path decrementa TTL
  “Time exceeded” viene spedito quando TTL = 0 e il packet viene scartato
Traceroute sfrutta le vicissitudini di TTL
source
destination
TTL=1
Time
exceeded
TTL=2
Spedisce packets con TTL=1, 2, … e memorizza l’IP del router
che ha generato il messaggio “time exceeded” e il tempo intercorso

## Slide 34: Esempio di Traceroute: da Intecs a Google
C:\> tracert www.google.it
Tracing route to www.l.google.com [209.85.129.104]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 141.29.169.17
2 1 ms 1 ms <1 ms host19-155-static.82-213-b.business.telecomitalia.it [213.82.155.19]
3 306 ms 290 ms 296 ms host181-25-static.38-88-b.business.telecomitalia.it [88.38.25.181]
4 310 ms 270 ms 228 ms r-rm214-vl19.opb.interbusiness.it [80.21.7.24]
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 315 ms 280 ms 276 ms 85.36.9.57
8 303 ms 289 ms 272 ms mil52-ibs-resid-2-it.mil.seabone.net [195.22.196.145]
9 265 ms 347 ms 313 ms 72.14.196.141
10 276 ms 318 ms 291 ms 209.85.251.108
11 334 ms 332 ms 308 ms 209.85.251.113
12 292 ms 289 ms 308 ms 72.14.232.165
13 245 ms 244 ms 293 ms 72.14.233.210
14 272 ms 245 ms 291 ms fk-in-f104.google.com [209.85.129.104]
Trace complete.
Nessuna risposta
dal router

## Slide 35: IP Header Fields: Transport Protocol
Protocollo (8 bits)
  Identifica il protocollo trasportato
    E.g., “6” per Transmission Control Protocol (TCP)
    E.g., “17” per User Datagram Protocol (UDP)
  Importante per il demultiplexing lato ricevente
    Indica che tipo di header aspettarsi
IP header
IP header
TCP header
UDP header
protocol=6
protocol=17

## Slide 36: IP Header: Header Checksum
Checksum (16 bits)
  Somma tutte le 16-bit words nell’ header IP (solo l’Header non i dati)
  Se un bit dell’ header è alterato in transito
  … la checksum sarà diversa da quella in ricezione
  L’ host ricevente scarta i packets corrotti
    L’host trasmittente dovrà ritrasmettere il packet, se richiesto
134
+ 212
= 346
134
+ 216
= 350
Mismatch!

## Slide 37: IP Header: To and From Addresses
Due indirizzi IP
  Source IP address (32 bits)
  Destination IP address (32 bits)
Destination address
  Identificatore unico per l’host ricevente
  Permette ad ogni nodo di prendere le decisioni di instradamento
Source address
  Identificatore unico per l’host trasmittente
  Il ricevente può decidere se accettare il packet
  Abilita il ricevente a rispondere al trasmittente

## Slide 38: Source Address: Cosa succede se il Source mente ?
Source address dovrebbe essere quello del sending host
  Ma, chi controlla ?
  Voi potete generare packets con qualunque source
Perchè qualcuno dovrebbe fare ciò ?
  Lancio di un attacco denial-of-service
    Spedire un eccessivo numero di packets alla destinazione
    … sovraccaricare il nodo, o i links che portano al nodo
  Evitare di essere intercettati (by “spoofing”)
    Infatti, la vittima vi identificherebbe dal source address
    ..ecco perchè mettere il source address di qualcun altro nei packets
  Oppure, scatenare un attacco contro lo ‘spoofed host’
    Lo spoofed host è erroneamente accusato
    Lo spoofed host riceve il traffico di ritorno dal receiver

## Slide 39: Maximum Transmission Unit
Un datagramma IP può arrivare a 65535 bytes, ma il data link layer impone un limite che è molto inferiore
  Per esempio:
    Una frame Ethernet ha un payload massimo di 1500 bytes
Il limite imposto dal data link layer è detto maximum transmission unit (MTU)
MTU per vari data link layers:
  Ethernet: 1500 FDDI: 4352
  802.3: 1492 ATM AAL5: 9180
  802.5: 4464 PPP: 296
Cosa succede se un datagramma IP eccede la MTU ?
  Il datagramma IP è frammentato in unità più piccole.
Cosa se il cammino include reti con differenti MTU ?

## Slide 40: Dimensioni tipiche della MTU
17914
IBM token ring 16Mbps
MTU (bytes)
Network
4464
4 Mbps Token Ring (IEEE 802.5)
4352
FDDI
1500
Ethernet
1492
IEEE 802.2 802.3
576
X.25
May be set to 296
for interactive use
point to point (PPP, SLIP)

## Slide 41: Frammentazione IP
MTUs: FDDI: 4352 Ethernet: 1500
Frammentazione:
  Il router IP spezza il datagramma in tanti chunks auto-consistenti (frammenti)
  I frammenti sono riassemblati dal receiver
FDDI
Ring
Router
Host A
Host B
Ethernet
FDDI
Ring
Router
Host A
Host B
Ethernet

## Slide 42: Dove avviene la Frammentazione ?
La Frammentazione viene fatta o dal sender o dai routers intermedi
Lo stesso datagramma può essere frammentato più volte.
Riassemblaggio dei datagrammi originali solo al destination host !!

## Slide 43: Campi coinvolti nella Frammentazione
I seguenti campi nell’header IP sono coinvolti:
Identification Quando un datagramma è frammentato, l’identification è lo stesso per tutti i frammenti
Flags
DF bit set: Datagramma non può essere frammentato e deve essere scartato se MTU è piccola
MF bit set: Datagramma parte di un frammento e altri frammenti sono in arrivo

## Slide 44: Esempio di Frammentazione
Un datagramma da 2400 bytes deve essere frammentato perchè la MTU ha un limite di 1000 bytes
* 122 * 8 = 976 + 20 = 996 bytes 976 bytes di payload + 20 di header

## Slide 45: Fragment Offset
U | M | D | Fragment Offset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
976 >> 3 = 122

## Slide 46: IP Addressing e Forwarding

## Slide 47: Obiettivi
IP addresses
  Notazione Dotted-quad  AAA.BBB.CCC.DDD
  Prefissi IP per l’aggregazione
Allocazione degli Indirizzi
  Classful addresses
  Classless InterDomain Routing (CIDR)
Packet forwarding
  Tabelle di Forwarding
  Longest-prefix match forwarding
Da dove derivano le forwarding tables ?

## Slide 48: IP Address (IPv4)
Un numero unico da 32-bit
Identifica una interfaccia (host/router, …)
Rappresentato in notazione dotted-quad (decimale puntata)
00001100
00100010
10011110
00000101
12
34
158
5

## Slide 49: IP address (IPV4)
  32 bits – un “long binary integer”, per esempio:
      11000000101010001111111101100100
  Interpretato come quattro bytes, 8-bit numbers, ognuno dei quali lo chiamiamo “ottetto”
  Si riporta l’ IP address con il carattere “.” tra gli ottetti
      11000000 . 10101000 . 11111111 . 01100100
  Solitamente ogni ottetto è espresso in decimale, e ogni valore decimale è separato da un punto (dot)
    Notazione “Decimale Puntata” o “Dotted decimal”
  Finalmente, l’ IP di sopra in notazione dotted decimal:
      192.168.255.100

## Slide 50: Schema di indirizzamento
Un indirizzo IPv4 è espresso in stringhe di 32 bit ... … che possono essere espresse in notazione decimale puntata (dotted)
Ad un indirizzo IP può essere associato un nome (DNS)
www.acme.com
11011000
00011011
10110010
00011100
216.27.178.28
32 bits
8 bits
Notazione
binaria
Notazione
dec. puntata
Indirizzo
mnemonico

## Slide 51: Raggruppare Hosts
Internet è una “inter-network”
  Usata per connettere networks, non hosts
  Necessita di un meccanismo per indirizzare una network (i.e., gruppo di hosts)
host
host
host
LAN 1
...
host
host
host
LAN 2
...
router
router
router
WAN
WAN
LAN = Local Area Network
WAN = Wide Area Network

## Slide 52: Sfida della Scalabilità
Supponiamo di assegnare agli hosts indirizzi arbitrari
  Allora ogni router necessita di memorizzare tante informazioni
  …per conoscere come indirizzare i packets verso l’host
host
host
host
LAN 1
...
host
host
host
LAN 2
...
router
router
router
WAN
WAN
1.2.3.4
5.6.7.8
2.4.6.8
1.2.3.5
5.6.7.9
2.4.6.9
1.2.3.4
1.2.3.5
forwarding table

## Slide 53: Indirizzamento gerarchico in snail Mail
Indirizzamento in snail mail
  CAP: 80033
  Via: G. Mazzini
  Numero Civico: 35
  Interno: 306
  Nome del destinatario: Mario Bianchi
Forwarding
  Consegna della lettera all’ufficio postale (CAP)
  Consegna della lettera al postino che copre la via
  Lettera nella mailbox del civico 35
  Portiere dà la lettera alla persona appropriata (interno 306)
???

## Slide 54: Pensiamo ad IP come indirizzo composto
Una parte dei 32 bits rappresenta un ID di RETE
La parte rimanente la usiamo per rappresentare un HOST della RETE
Esempio:

## Slide 55: Indirizzamento gerarchico: Prefissi IP
Dividere in sezione network & host (left e right)
  12.34.158.0/24 è un prefisso a 24-bit con 28 indirizzi
00001100
00100010
10011110
00000101
Network (24 bits)
Host (8 bits)
12
34
158
5

## Slide 56: IP Address e 24-bit Subnet Mask
00001100
00100010
10011110
00000101
12
34
158
5
11111111
11111111
11111111
00000000
255
255
255
0
Address
Mask

## Slide 57: La scalabilità migliora
Numero di hosts di una comune subnet
  1.2.3.0/24 sulla LAN di sinistra
  5.6.7.0/24 sulla LAN di destra
host
host
host
LAN 1
...
host
host
host
LAN 2
...
router
router
router
WAN
WAN
1.2.3.4
1.2.3.7
1.2.3.156
5.6.7.8
5.6.7.9
5.6.7.212
1.2.3.0/24
5.6.7.0/24
forwarding table

## Slide 58: Facile aggiungere nuovi Hosts
Non c’è necessità di updatare i routers
  E.g., aggiungere un nuovo host 5.6.7.213 sulla destra
  Non richiede un nuovo entry nella forwarding-table
host
host
host
LAN 1
...
host
host
host
LAN 2
...
router
router
router
WAN
WAN
1.2.3.4
1.2.3.7
1.2.3.156
5.6.7.8
5.6.7.9
5.6.7.212
1.2.3.0/24
5.6.7.0/24
forwarding table
host
5.6.7.213

## Slide 59: Default Route
La default route in IPv4 (in CIDR) è 0.0.0.0/0, detta anche la quad-zero route.
Poichè la subnet mask è /0, la default route indica ‘no network’, ed è lo "shortest" match possibile
Il significato della ‘default route’ diventa:
  “quando non sai cos’altro fare, usa la default route”

## Slide 60: Richiami sull’instradamento IP
Un host mittente determina se l’instradamento è diretto o indiretto ispezionando il net_id effettivo (tenendo conto della maschera di sottorete) dell’indirizzo IP di destinazione:
  Corrispondenza  instradamento diretto
  L’host può inviare il pacchetto direttamente senza passare attraverso router. L’host deve “risolvere” l’indirizzo IP in un indirizzo Ethernet con l’Address Resolution Protocol (ARP).
  Non corrispondenza  instradamento indiretto
  L’host usa il router più vicino (default gateway).

## Slide 61: Instradamento table-driven
L’instradamento IP si basa su tabelle presenti su host e router.
Le tabelle d'instradamento elencano, per ciascuna sottorete nota, il relativo net_id e l’indirizzo IP del router d'inoltro.
Esse sono costituite da 4 colonne:
  Net_id della rete di destinazione, da confrontare con quella del pacchetto da inoltrare, tenendo conto della maschera.
  Attenzione! 0.0.0.0 indica il net_id di default. L’ immissione di default della tabella viene usata per instradare i pacchetti il cui net_id di destinazione non compare esplicitamente in nessuna riga della tabella stessa.
  Maschera di sottorete associata al net_id.
  Indirizzo IP del gateway d’inoltro, a cui mandare il pacchetto se il suo net_id di destinazione coincide con la coppia net_id/maschera.
  Interfaccia di livello 2 usata per l’inoltro (es. eth=ethernet).

## Slide 62: Instradamento table driven
Le tabelle di instradamento sono presenti anche sugli host.
Nella tabella di un host si possono trovare tre tipi di relazioni, a volte dette rotte:
  rotte dirette;
  rotte indirette, verso reti raggiungibili tramite uno o più router;
  una rotta di default, che contiene l’indirizzo del router da usare per raggiungere tutti gli altri host.
Esempio di visualizzazione delle rotte su un host:
[root@pluto root]# netstat -rn (oppure route -n)
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
130.22.37.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 40 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 40 0 0 lo
0.0.0.0 130.22.37.1 0.0.0.0 UG 40 0 0 eth0
U: la rotta è UP
G: la rotta è verso un gateway, altrimenti è diretta
H:la rotta è verso un host, altrimenti è verso una rete

## Slide 63: Longest Prefix Match
Nella routing table, la route che ha il maggior numero di bit in comune con l’indirizzo di destinazione, a partire dalla sinistra, è detto best match o longest prefix match
Questa route è quella prescelta dal router per instradare il pacchetto.

## Slide 64: Allocazione degli Indirizzi

## Slide 65: Classful Addressing
Agli inizi era prevista una allocazione fissa
  Classe A: 0*
    Blocchi enormi /8 (e.g. MIT ha 18.0.0.0/8)
  Classe B: 10*
    Blocchi Larghi /16 (e.g. Princeton ha 128.112.0.0/16)
  Classe C: 110*
    Blocchi Piccoli /24 (e.g. AT&T Labs ha 192.20.225.0/24)
  Classe D: 1110*
    Multicast
  Classe E: 11110*
    Reserved (uso futuro)

## Slide 66: Indirizzi IP: classful addressing
Ogni host ha un indirizzo diviso in due parti IP_Address=Net_ID.Host_ID
  Host_ID identifica l’host all’interno della sottorete
  Net_ID identifica la sotto-rete su Internet
Sono state inizialmente definite 5 classi di indirizzi (classful addressing):
0
netid
hostid
7 bit
24 bit
Classe B (128.x.x.x  191.x.x.x)
1
0
hostid
netid
14 bit
16 bit
Classe A (0.x.x.x  127.x.x.x)
  127.0.0.0 riservato

## Slide 67: Indirizzi IP: classful addressing
Classe D (per multicast) (224.x.x.x  239.x.x.x)
Classe E (per sperimentazione) (240.x.x.x  255.x.x.x)
1
multicast group ID
1
0
1
1
reserved
1
1
1
1
28 bit
27 bit
Classe C (192.x.x.x  223.x.x.x)
1
netid
hostid
1
0
21 bit
8 bit

## Slide 68: Riepilogo delle Classi IP
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
1
1
1
1
0
Host_Id
Host_Id
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
Host_Id
8
16
24
31
0
1
1
1
0
Net_id
Net_Id
Multicast Address
Reserved
Net_Id

## Slide 69: Riepilogo delle Classi IP
Classe | Leading bits | Inizio intervallo | Fine intervallo
Class A | 0 | 0.0.0.0 | 127.255.255.255
Class B | 10 | 128.0.0.0 | 191.255.255.255
Class C | 110 | 192.0.0.0 | 223.255.255.255
Class D (multicast) | 1110 | 224.0.0.0 | 239.255.255.255
Class E | 1111 | 240.0.0.0 | 255.255.255.255

## Slide 70: Indirizzi di classe A
Esempio di indirizzo di classe A:
0
netid
hostid
7 bit
24 bit
15.10.10.90
Net ID
Host ID
255.0.0.0 oppure /8

## Slide 71: Indirizzi di classe B
14 bit
16 bit
Esempio di indirizzo di classe B:
130.20.18.62
Net ID
Host ID
netid
hostid
1 0
255.255.0.0 oppure /16

## Slide 72: Indirizzi di classe C
21 bit
8 bit
Esempio di indirizzo di classe C:
195.31.235.10
Net ID
Host ID
netid
hostid
1 1 0
255.255.255.0 oppure /24

## Slide 73: Indirizzi riservati per usi speciali (RFC 3330)
Indirizzi | CIDR | Funzione | RFC | CL | # indirizzi
0.0.0.0 - 0.255.255.255 | 0.0.0.0/8 | Indirizzi zero | 1700 | A | 16.777.216
10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | IP privati | 1918 | A | 16.777.216
127.0.0.0 - 127.255.255.255 | 127.0.0.0/8 | Localhost Loopback | 1700 | A | 16.777.216
169.254.0.0 - 169.254.255.255 | 169.254.0.0/16 | Zeroconf | 3330 | B | 65.536
172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | IP privati | 1918 | B | 1.048.576
192.0.2.0 - 192.0.2.255 | 192.0.2.0/24 | Documentation and Examples | 3330 | C | 256
192.88.99.0 - 192.88.99.255 | 192.88.99.0/24 | IPv6 to IPv4 relay Anycast | 3068 | C | 256
192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | IP privati | 1918 | C | 65.536
198.18.0.0 - 198.19.255.255 | 198.18.0.0/15 | Network Device Benchmark | 2544 | C | 131.072
224.0.0.0 - 239.255.255.255 | 224.0.0.0/4 | Multicast | 3171 | D | 268.435.456
240.0.0.0 - 255.255.255.255 | 240.0.0.0/4 | Riservato | 1700 | E | 268.435.456

## Slide 74: Spazio di indirizzamento
Indirizzi di Classe A coprono la metà dell’intero spazio di indirizzamento !!
Milioni di indirizzi di classe A sono sprecati* !
* Si tenga presente che le seguenti reti di classe A sono riservate:
0.0.0.0
10.0.0.0
127.0.0.0

## Slide 75: Percentuale di indirizzi per classe

## Slide 76: Indirizzi Particolari
127.x.y.z (tipicamente 127.0.0.1)  loopback (localhost)
Net_ID.(tutti 1 nel campo Host_ID)  broadcast sulla rete Net_ID
Net_ID.(tutti 0 nel campo Host_ID)  sottorete indicata da Net_ID
255.255.255.255 (tutti 1)  broadcast locale
IANA-Allocated, Non-Internet Routable,
IP Address Schemes
Class Network Address Range
A 10.0.0.0  10.255.255.255
B 172.16.0.0  172.31.255.255
C 192.168.0.0  192.168.255.255
Nota: all’interno di una sottorete non è possibile assegnare a host o router gli indirizzi b) e c)  il numero di indirizzi assegnabili è pari a 2(#bit di Host_ID) - 2

## Slide 77: Trovare la classe di un indirizzo

## Slide 78: Subnetting
Net_ID
Host_ID
Net_ID
Host_ID
Sub_Net_ID
Network Prefix
Network Prefix
Dato un certo indirizzo di rete, la dimensione del Sub_Net_ID può essere:
  Fissa (subnet con ugual numero di host)  subnetting con maschera fissa
  Variabile (subnet con diverso numero di host)  subnetting con maschera variabile

## Slide 79: Subnets
Router
Subnet 1
Subnet 2
1
2
Hub
Hub

## Slide 80: Subnet Masks
IP
Address
Host ID
Network ID
192.168.
2.200
Subnet
Mask
255.255.
0.0
192.168.
IP
Address
10.
50.100.200
Subnet
Mask
255.
0.0.0
Network
ID
10.
0.0.0
IP
Address
10.50.
100.200
Subnet
Mask
255.255.
0.0
Network
ID
10.50.
0.0
IP
Address
10.50.100.
200
Subnet
Mask
255.255.255.
0
Network
ID
10.50.100.
0

## Slide 81: Local and Remote Hosts
Example 1
1
192.168.1.100
Local Hosts
192.168.2.100
2
Router
255.255.0.0
Subnet Mask
A
B
C
D
E
F
1
192.168.1.100
2
Remote Hosts
192.168.2.100
Router
255.255.255.0
Subnet Mask
A
B
C
D
E
F

## Slide 82: Assigning Network IDs
1
2
3
Router
10.0.0.0
192.168.2.0
172.16.0.0

## Slide 83: Assigning Host IDs
1
2
Router
172.16. 0.12
172.16. 0.11
172.16. 0.10
10.0.0.12
10.0.0.11
10.0.0.10
192.168.2.11
192.168.2.10
192.168.2.1
10.0.0.1
172.16. 0.1
3
10.0.0.0
192.168.2.0
172.16.0.0

## Slide 84: Static IP Addressing
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Obtain DNS server address automatically
Advanced...
Alternate DNS server:
192 . 168 . 1 . 200
192. 168 . 1 . 1
255 . 255 . 255. 0
Subnet mask :
Default gateway:
OK
Cancel

## Slide 85: Viewing TCP/IP Configuration Using Ipconfig
Command Prompt
Microsoft Windows 2000 [version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-1999 Microsoft Corp.
C:\>ipconfig
Windows 2000 IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.200
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
C:\>_

## Slide 86: Esempio Pratico

## Slide 87: Esempio Pratico

## Slide 88: Subnetting Options (cont.)

## Slide 89: Subnetting Examples
SubnetMask SubnetMask # Hosts
255.255.255.0 /24 256 (254)
255.255.255.128 /25 128 (126)
255.255.255.192 /26 64 (62)
255.255.255.224 /27 32 (30)
255.255.255.240 /28 16 (14)
255.255.255.248 /29 8 (6)
255.255.255.252 /30 4 (2)

## Slide 90: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
IP Address : 12.4.0.0 IP Mask: 255.254.0.0
00001100
00000100
00000000
00000000
11111111
11111110
00000000
00000000
Address
Mask
hosts
Network Prefix
Usare due numeri a 32-bit per rappresentare la rete.
Network number = IP address + Mask
Scritto come 12.4.0.0/15

## Slide 91: CIDR: Indirizzamento gerarchico
12.0.0.0/8
12.0.0.0/16
12.253.0.0/16
12.1.0.0/16
12.2.0.0/16
12.3.0.0/16
:
:
:
12.3.0.0/24
12.3.1.0/24
:
:
12.3.255.0/24
12.253.0.0/19
12.253.32.0/19
12.253.64.0/19
12.253.96.0/19
12.253.128.0/19
12.253.160.0/19
12.253.192.0/19
12.253.224.0/19
:
:
:
Prefissi sono la chiave della scalabilità
Gli indirizzi sono allocati in blocchi contigui (chunks)
I protocolli di routing e il packet forwarding sono basati sui prefissi
Oggi, una routing table contiene ~150.000  200.000 prefissi.
12.254.0.0/16
12.255.0.0/16

## Slide 92: Scalabilità: Address Aggregation
Provider ottiene 201.10.0.0/21
201.10.0.0/22
201.10.4.0/24
201.10.5.0/24
201.10.6.0/23
Provider
Routers nel resto di Internet devono solo sapere come raggiungere 201.10.0.0/21. Il provider può dirigere i pacchetti IP al customer appropriato.

## Slide 93: IP Address e 21-bit Subnet Mask
11001001
00001010
00000000
00000000
201
10
0
0
11111111
11111111
11111000
00000000
255
255
248
0
Address
Mask
/21

## Slide 94: Divisione dello spazio in due Subnet /22
11001001
00001010
00000000
00000000
201
10
0
0
11111111
11111111
11111100
00000000
255
255
252
0
Address
Mask
/22
1

## Slide 95: Divisione dello spazio in due Subnet /22
11001001
00001010
00000000
00000000
201
10
0
0
11111111
11111111
11111100
00000000
255
255
252
0
Mask
/22
11001001
00001010
00000100
00000000
S-1
S-2
201
10
4
0

## Slide 96: Divisione di S2 in due Subnet /23
11001001
00001010
00000100
00000000
201
10
4
0
11111111
11111111
11111110
00000000
255
255
254
0
Mask
/23
11001001
00001010
00000110
00000000
S-2-1
S-2-2
201
10
6
0

## Slide 97: Divisione di S2-1 in due Subnet /24
11001001
00001010
00000100
00000000
201
10
4
0
11111111
11111111
11111111
00000000
255
255
255
0
Mask
/24
11001001
00001010
00000101
00000000
S-2-1-1
S-2-1-2
201
10
5
0

## Slide 98: L’aggregazione non è sempre possibile
201.10.0.0/21
201.10.0.0/22
201.10.4.0/24
201.10.5.0/24
201.10.6.0/23
Provider 1
Provider 2
Multi-homed customer con 201.10.6.0/23 ha due providers. Internet deve sapere come raggiungere la destinazione attraverso entrambi i providers.

## Slide 99: Subnet 192.168.1.65/24 25

## Slide 100: Ottenere un blocco di indirizzi
Separazione del controllo
  Prefisso: assegnato ad una istituzione
  Indirizzi: assegnati da una istituzione ai suoi nodi
Chi assegna i prefissi ?
  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
    Alloca larghi blocchi di indirizzi ai Regional Internet Registries
  Regional Internet Registries (RIRs)
    E.g., ARIN (American Registry for Internet Numbers)
    Allocano blocchi di indirizzi all’interno delle loro regioni
    Assegnati a Internet Service Providers e istituzioni
  Internet Service Providers (ISPs)
    Allocano blocchi di indirizzi ai propri customers
    Questi possono allocare gli indirizzi ai propri customers…

## Slide 101: Chi possiede un Address
Address registries
  Public record dell’allocazione degli indirizzi
  Internet Service Providers (ISPs) dovrebbero farne l’update quando assegnano indirizzi ai propri customers
  Tuttavia, i records sono notoriamente out-of-date
Queries
  UNIX: “whois –h whois.arin.net univaq.it”
  http://www.arin.net/whois/
  http://www.geektools.com/whois.php
  …

## Slide 102: Whois Record
Domain: univaq.it Status: ACTIVE Created: 1996-01-29 00:00:00 Last Update: 2007-01-30 00:36:31 Expire Date: 2008-01-29 Registrant Name: Universita' degli Studi - L'Aquila ContactID: UNIV412-ITNIC Address: Via Forcella 10 L'Aquila 67100 AQ IT Technical Contacts Name: ******************** ContactID: MP1325-ITNIC Address: Universita' degli Studi dell'Aquila Via vetoio snc Coppito (67010) AQ IT Created: 1999-09-02 00:00:00 Last Update: 2007-03-01 07:48:00 Registrar Organization: Consortium GARR Name: GARR-MNT Nameservers ns.univaq.it ns1.univaq.it

## Slide 103: 32-bit sono abbastanza ?
Non ci sono poi tantissimi indirizzi
  232 = 4,294,967,296
  In più, diversi sono riservati per scopi speciali
  e, gli indirizzi sono assegnati in blocchi
Diversi device hanno esigenza di un IP address
  Computers, PDAs, routers, tanks, toasters, …
Soluzione a lungo-termine: un address space più grande
  IPv6 ha 128-bit addresses (2128 = 3.403 × 1038)
  Quantificando con un esempio, per ogni metro quadrato di superficie terrestre, ci sono 666.000.000.000.000.000.000.000 indirizzi IPv6 unici (cioè 666 mila miliardi di miliardi), ma solo 0,000007 IPv4 (cioè solo 7 IPv4 ogni km quadrato).
Soluzione a breve: arrangiarsi con IPv4
  Private addresses
  Dynamically-assigned addresses (DHCP)
  Network address translation (NAT)

## Slide 104: DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
Protocollo Dinamico di Configurazione degli Host

## Slide 105: Definizione e riferimenti
Dynamic Host Configuration Protocol: protocollo di assegnazione automatica degli host (client) di più settaggi di rete (IP, mask, DNS, router…)
riferimenti :
  RFC 2131
  RFC 3397
  RFC 2132 - DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
  http://www.networksorcery.com/enp/protocol/bootp/options.htm

## Slide 106: Quando ? (Ambiti di utilizzo)
Non sappiamo a priori quanti client ci siano in rete
Si hanno portatili sulla rete
Si vogliono fornire dinamicamente anche altre info (DNS/Gateway/lpr …)
Si può dedicare una macchina a tale servizio

## Slide 107: Perchè ?
Fornisce automaticamente settaggi altrimenti da implementare manualmente
I client sono molti ( > 100 )
Ogni nuovo client è subito operativo (non deve essere settato dall’Amministratore)
Fornisce molti altri servizi ( DNS, Gateway LPR, WINS…)

## Slide 108: Come ?
Pianificazione ACCURATA del range e delle opzioni
Scelta di un opportuno server (anche con poca processing power)
Assegnazione di un IP FISSO al server DHCP
Unix: dhcpd sviluppato da ISC (Internet Software Consortium - http://www.isc.org).
La configurazione del demone dhcpd è contenuta in un file di testo: /etc/dhcpd.conf.

## Slide 109: IP Lease Discover & Offer

## Slide 110: Principio di funzionamento (1)
Il client invia DHCPDISCOVER
(messaggio broadcast utilizzato dal client per richiedere i parametri di configurazione ad un server DHCP)
Parametri trasmessi:
UDP portac = 68 portas = 67
IP 0.0.0.0 Mac Add. 00-00-E2-7A-50-F1
Server DHCP1
Porta UDP 67
Server DHCP2
Porta UDP 67

## Slide 111: Principio di funzionamento (2a)
Ogni server risponde con DHCPOFFER (messaggio utilizzato dai server DHCP per offrire indirizzi IP ai client che li richiedono)
Parametri trasmessi IP 10.0.0.201
Mac Add. 00-00-E2-7A-50-F1
Parametri trasmessi IP 10.0.0.12
Mac Add. 00-00-E6-7B-60-44
Server DHCP1
Server DHCP2
10.0.0.254
10.0.0.1

## Slide 112: Principio di funzionamento (2b)
Note:
Ogni server invia il suo Mac Address poichè è l’unico identificativo VALIDO in questa fase
Utilizzando il Mac Address ricevuto da ogni server il client può rispondere al server
Ogni server DHCP ha un suo range di address assegnabili (Non sovrapposti)

## Slide 113: Principio di funzionamento (3)
Il client invia DHCPREQUEST (messaggio utilizzato dal client per accettare o rinnovare l’assegnazione di un indirizzo IP, specificando il DHCP server)
Server DHCP1
Server DHCP2

## Slide 114: Principio di funzionamento (4)
DHCPACK messaggio utilizzato dal server DHCP per riconoscere l’accettazione da parte di un client di un indirizzo IP offerto specificando i parametri di configurazione
Parametri trasmessi: IP 10.0.0.12
Netmask .....................
Default Gateway ...........
Server DNS ..................
Server DHCP2

## Slide 115: DHCP: implementazioni
Windows NT 4.0 - 2000 server - 2003 server:
  è un servizio di rete
  una opzione sui server
  coesiste con altri servizi
Unix:
  dhcpd è un demone
Apparecchiature “ibride”:
  Router ADSL
  Router ISDN
  Web sharing
  etc...

## Slide 116: Automatic Private IP Addressing (APIPA)
Se non c’è un DHCP Server nel segmento di rete, un indirizzo APIPA viene assegnato ad ogni DHCP client, in modo tale che possano almeno lavorare su quel segmento (stessa subnet mask 255.255.0.0)

## Slide 117: APIPA aka ZEROCONF
Il meccanismo APIPA interviene quando un DHCP_Client invia una richiesta, e nessun DHCP_Server risponde
Autoconfigurazione di un indirizzo di Classe B.
  169.254.0.0, con subnet mask 255.255.0.0.
  APIPA – genera un indirizzo IP valido su questa rete
I clienti testano l’esistenza di eventuali conflitti (i.e. indirizzo IP già in uso)
  Se c’è un conflitto, ripete l’ultimo step finchè I conflitti non sono risolti
Il client riprova a farsi ridare un IP dal DHCP server ogni 5 minuti.
Scopo – permette a piccole LANs di essere funzionanti senza l’intervento di operatori esperti

## Slide 118: Ipconfig options
/? Display help message
/all Display full configuration information.
/release Release the IP address for the specified adapter.
/renew Renew the IP address for the specified adapter.
/flushdns Purges the DNS Resolver cache.
/registerdns Refreshes all DHCP leases and re- registers DNS names
/displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache.

## Slide 119: DHCP Relay Agent
DHCP broadcasts may not, by default, be forwarded to other subnets by routers.
Many routers can be configured to pass DHCP/BOOTP messages to other segments
  referred to as BOOTP Relay
  Allows for centralization of DHCP services in one place or on selected subnets
Windows NT/2000/2003 can be configured as a DHCP Relay Agent
  Forwards DHCP messages between clients and servers on subnets, useful when routers won’t do BOOTP Relay
If neither of the above, need to set up separate DHCP servers for each subnet

## Slide 120: Scope and IP Address Ranges for Server A and Server B

## Slide 121: Network Address Translation
NAT

## Slide 122: Network Address Translation (NAT)
Una rete locale ha un numero limitato di indirizzi IP pubblici assegnati dal provider.
Tutte le macchine possono comunicare simultaneamente su Internet sfruttando un indirizzo IP pubblico grazie al metodo del Network Address Translation (NAT).
Il funzionamento del NAT risiede in un dispositivo di routing, che traduce gli indirizzi IP sorgenti dei pacchetti interni; l'IP interno viene cioè scartato ed al suo posto viene inserito l'indirizzo IP pubblico dell'interfaccia esterna del router.
In questo modo i pacchetti possono essere inoltrati esternamente e gestiti dai sistemi di destinazione; il server remoto avrà così la possibilità di recapitare a destinazione le risposte.
Router (NAT)
10.33.96.5
198.76.28.4
s=10.33.96.5 d=198.76.28.4
s=193.10.2.2
d=198.76.28.4
s=198.76.28.4
d=193.10.2.2
s=198.76.28.4
d=10.33.96.5
Rete pubblica
Rete privata

## Slide 123: Modifica dei pacchetti IP
source IP address
type of service
total length
ident
header checksum
destination IP address
options
data
vers
len
flags
fragment offset
time to live
proto
padding
0
31
modificato in entrata
modificato in uscita

## Slide 124: Indirizzi IP pubblici
Gli indirizzi IP pubblici vengono, in genere assegnati in modo dinamico, cioè cambiano ad ogni connessione. In alcuni casi, si assegnano IP statici: si tratta, in sostanza, di IP che non variano ad ogni connessione. In genere, questi IP vengono offerti sotto forma di servizio a pagamento.
Un computer necessita di un indirizzo IP pubblico statico nel caso in cui si debba offrire un servizio Internet, ad esempio una macchina su cui è installato un Server Web.
TECHNOLABS 213.82.155.22
MSN 213.199.154.47
CISCO 198.133.219.25
INFOSTRADA 193.76.212.93
TIN 62.211.64.8

## Slide 125: Indirizzi IP privati
Questi numeri possono essere assegnati in piena autonomia alle macchine che fanno parte di una rete privata e permetteranno a tutte le macchine di utilizzare localmente i protocolli TCP/IP, ma i calcolatori a cui sono assegnati questi indirizzi saranno "nascosti" ad Internet e non potranno essere visti se non dalle macchine che si trovano sulla stessa rete privata.
Numero di indirizzi
dall’indirizzo
all’indirizzo
16 milioni
10.0.0.0
10.255.255.255
65 mila
192.168.0.0
192.168.255.255
4096
172.16.0.0
172.31.0.255

## Slide 126: NAT statico e dinamico (1)
Poiché solo due calcolatori che hanno un indirizzo IP univoco e non mascherato possono scambiare dati tra loro si pone il problema di far sì che anche i calcolatori "nascosti" nella rete privata possano accedere all’esterno. Questo è stato risolto attraverso sistemi che svolgono la funzione di "Network Address Translator", sistemi cioè che si pongono fisicamente tra la rete privata e la rete pubblica e possiedono sia un indirizzo IP della rete nascosta che un indirizzo IP fisso della rete pubblica.

## Slide 127: NAT statico e dinamico (2)
NAT statico
Il NAT statico consiste in una mappatura biunivoca (1:1) tra indirizzi IP non registrati e indirizzi IP registrati.
Risulta particolarmente utile quando è necessario rendere accessibile un dispositivo alla rete esterna.
NAT dinamico
Il NAT dinamico mappa un indirizzo IP non registrato in un indirizzo IP registrato preso in un gruppo di indirizzi IP registrati e disponibili.

## Slide 128: Tabelle di Natting
Quando un pacchetto di dati, proveniente dalla rete privata, viene inviato verso l’esterno è costretto ad attraversare il NAT dove il pacchetto viene modificato assumendo l’indirizzo del NAT stesso e contemporaneamente viene aggiornata una tabella di attraversamento.
Quando giunge il messaggio di risposta, relativo al pacchetto inviato, viene consultata la tabella di attraversamento e, in base a questa, il NAT individua il calcolatore della rete privata che ha fatto l’interrogazione.

## Slide 129: Usare un Singolo Source Address
NAT
inside
outside
10.0.0.1
10.0.0.2
138.76.29.7

## Slide 130: Cosa succede se entrambi contattano lo stesso Sito ?
Supponiamo che i due hosts contattino la stessa destinazione
  E.g., entrambi aprono una socket con local port 3345 alla destinazione 128.119.40.186 sulla porta 80
Il router-NAT assegna ai packets lo stesso source address
  Quindi tutti i packets hanno source address 138.76.29.7
Problemi
  Può la destinazione discriminare tra i senders ?
  Può ritornare il traffico all’host corretto ?

## Slide 131: Port-Translating NAT
Mappaggio dei pacchetti in uscita
  Rimpiazzare source address con NAT address
  Rimpiazzare source port number con new port number
  Remote host risponde usando (NAT address, new port #)
Mantenere una translation table
  (source address, port #)  (NAT address, new port #)
Mappaggio dei pacchetti in ingresso
  Consultare la translation table
  Sostituire destination address e port number
  L’Host locale riceve il pacchetto correttamente

## Slide 132: Esempio: Network Address Translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1
sends datagram to
128.119.40.186, 80
NAT translation table
WAN side addr LAN side addr
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT router
changes datagram
source addr from
10.0.0.1, 3345 to
138.76.29.7, 5001,
updates table
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: Reply arrives
dest. address:
138.76.29.7, 5001
4: NAT router
changes datagram
dest addr from
138.76.29.7, 5001 to 10.0.0.1, 3345

## Slide 133: Port Address Translation (PAT)

## Slide 134: Vantaggi e svantaggi del Natting (1)
Vantaggi
  Sicurezza: Crea automaticamente un firewall tra la rete interna e quella esterna
  Accesso a Internet: è sufficiente un solo indirizzo IP non mascherato per "far vedere la rete" a decine di macchine. Non fa alcuna differenza in questo caso che l’indirizzo IP sia fisso o assegnato dinamicamente dal provider, in quanto la tabella di instradamento viene azzerata e ricostruita ad ogni nuova connessione alla rete
Svantaggi
  Nessun tracking delle informazioni relative ai protocolli utilizzati se non il numero di porta.
  Non si ha un reale controllo su chi può far partire le connessioni dall’interno della rete verso l’esterno, se non definendo nelle access list quali host possono eseguire queste operazioni di connessione

## Slide 135: Vantaggi e svantaggi del Natting (2)
Considerazioni
Il NAT è talvolta confuso con il Proxy Server; il NAT è trasparente sia per il computer sorgente che per quello di destinazione, un Proxy Server invece non è trasparente, il computer sorgente sa che sta inoltrando una richiesta al Proxy Server e deve essere configurato opportunamente.
Inoltre i Proxy Server lavorano normalmente a partire dal livello 4 del modello di riferimento OSI mentre il NAT lavora a livello 3.
Il Proxy Server lavorando a livelli OSI più alti rispetto al NAT risulta generalmente più lento

## Slide 136: ARP and RARP
Understand the need for ARP
Understand the cases in which ARP is used
Understand the components and interactions in an ARP package
Understand the need for RARP

## Slide 137: ARP and RARP

## Slide 138: Position in TCP/IP suite

## Slide 139: Processing of IP packets by network device drivers

## Slide 140: ARP and RARP
Note:
  The Internet is based on IP addresses
  Data link protocols (Ethernet, FDDI, ATM) may have different (MAC) addresses
The ARP and RARP protocols perform the translation between IP addresses and MAC layer addresses
We will discuss ARP for broadcast LANs, particularly Ethernet LANs

## Slide 141: ARP
ARP associates an IP address with its physical address. On a typical physical network, such as a LAN, each device on a link is identified by a physical or station address that is usually imprinted on the NIC.
Logical address to physical address translation can be
done statically (not practical) or dynamically (with ARP).

## Slide 142: ARP operation

## Slide 143: ARP packet
Hardware
Type - Ethernet
is type 1
Protocol Type-
IPv4=x0800
Hardware
Length:length of
Ethernet
Address (6)
Protocol
Length:length of
IPv4 address (4)

## Slide 144: Encapsulation of ARP packet
The ARP packet is encapsulated within an Ethernet packet.
Note: Type field for Ethernet is x0806

## Slide 145: Four cases using ARP

## Slide 146: Address Translation with ARP
ARP Request: Argon broadcasts an ARP request to all stations on the network: “What is the hardware address of Router137?”

## Slide 147: Address Translation with ARP
ARP Reply: Router 137 responds with an ARP Reply which contains the hardware address

## Slide 148: The Cache Table
If ARP just resolved an IP address, chances are a few moments later someone is going to ask to resolve the same IP address
When ARP returns a MAC address, it is placed in a cache. When the next request comes in for the same IP address, look first in the cache

## Slide 149: Cache Table
State: FREE, PENDING, RESOLVED

## Slide 150: Proxy ARP
A proxy ARP, running in a router, can respond to an ARP
request for any of its proteges. The proxy ARP replies
with its own MAC address. When the packet arrives, the
router delivers it to the appropriate host.

## Slide 151: Proxy ARP
Host or router responds to ARP Request that arrives from one of its connected networks for a host that is on another of its connected networks.

## Slide 152: Proxy ARP scenario

## Slide 153: Things to know about ARP
What happens if an ARP Request is made for a non-existing host?
Several ARP requests are made with increasing time intervals between requests. Eventually, ARP gives up.
On some systems (including Linux) a host periodically sends ARP Requests for all addresses listed in the ARP cache. This refreshes the ARP cache content, but also introduces traffic.
Gratuitous ARP Requests: A host sends an ARP request for its own IP address:
  Useful for detecting if an IP address has already been assigned.

## Slide 154: Vulnerabilities of ARP
Since ARP does not authenticate requests or replies, ARP Requests and Replies can be forged
ARP is stateless: ARP Replies can be sent without a corresponding ARP Request
According to the ARP protocol specification, a node receiving an ARP packet (Request or Reply) must update its local ARP cache with the information in the source fields, if the receiving node already has an entry for the IP address of the source in its ARP cache. (This applies for ARP Request packets and for ARP Reply packets)
Typical exploitation of these vulnerabilities:
A forged ARP Request or Reply can be used to update the ARP cache of a remote system with a forged entry (ARP Poisoning)
This can be used to redirect IP traffic to other hosts

## Slide 155: RARP
RARP finds the logical address for a machine that only knows its physical address.
This if often encountered on thin-client workstations. No disk, so when machine is booted, it needs to know its IP address (don’t want to burn the IP address into the ROM).
RARP requests are broadcast, RARP replies are unicast.
If a thin-client workstation needs to know its IP address, it probably also needs to know its subnet mask, router address, DNS address, etc.
So we need something more than RARP. BOOTP, and now DHCP have replaced RARP.

## Slide 156: RARP operation

## Slide 157: Domini di collisione

## Slide 158: Domini di collisione

## Slide 159: Port mirroring

## Slide 160: Sniffer: posizionamento sbagliato

## Slide 161: Sniffer: posizionamento corretto con mirroring

## Slide 162: Sniffer: posizionamento corretto con Hub