## Slide 1: Progetto Formativo
Edizione EXPO 2015
By L. Vetrano

## Slide 2: Reti di calcolatori
Queste slides sono adattate dalle slides del libro:
Computer Networking:
A Top Down Approach
Featuring the Internet
Jim Kurose & Keith Ross
Addison-Wesley, 2005-2010
Luigi Vetrano
Notes: 2

## Slide 3: Contenuto Modulo
Cosa è una rete
Cosa è Internet
Struttura a livelli
Indirizzamento
Basi delle applicazioni di Rete
  Modello Client/Server
Notes: 3

## Slide 4: Cosa è una rete ?
Un insieme interconnesso di computer autonomi
  Accesso alle informazioni
  Condivisione di risorse
  Facilitazione della comunicazione
Fatta di hardware:
  apparati di interconnessione
  apparati per il controllo della trasmissione
… e di software:
  codifica e formattazione dei dati
  rilevazione di errori e correzione
  Instradamento delle informazioni fra i computer in rete
  Servizi e applicazioni

## Slide 5: Rete : desiderata ?
Mettere in comunicazione ambienti applicativi diversi:
  Affidabile
  Efficiente
Rilevare e correggere automaticamente:
  Dati corrotti
  Dati persi
  Duplicazioni di dati
  Distribuzione corretta dei pacchetti ricevuti con ordine diverso
Trovare cammini ottimali dalla sorgente alla destinazione (routing).
Notes: 5

## Slide 6: Topologia fisica di rete
Bus
Ring
Star
Extended
Star
Hierarchical
Mesh

## Slide 7: Topologie ibride
Star-Bus
Bus
Star-Ring

## Slide 8: Modalità di trasmissione
Punto Punto
Le connessioni sono fra coppie di nodi
Per passare dal mittente al destinatario il messaggio deve attraversare nodi intermedi
In genere ci possono essere più cammini e deve essere scelto il migliore
Broadcast
Il canale di comunicazione è condiviso fra tutte le macchine
I messaggi inviati (pacchetti) sono ricevuti da tutte le macchine
Nel pacchetto è indicato l’indirizzo del destinatario
Solo la macchina destinataria accetta il pacchetto trasmesso (esistono comunque indirizzi broadcast e multicast)
Notes: 8

## Slide 9: Mezzi di trasmissione
Wired
Rame
  Doppini
  Cavi coassiali
Vetro
  Fibre ottiche
Wireless
Suoni
Luce
Raggi infrarossi
Radiofrequenza
Microonde
Notes: 9

## Slide 10: La scala
0.1m | Circuito
1m | Sistema
10m | Stanza
100m | Edificio
1Km | Campus
10Km | Città
100Km | Nazione
1000Km | Continente
10000Km | Pianeta
Distanza fra le unità di elaborazione
Ambiente
Calcolatori multiprocessore
Rete Locale (LAN)
Rete Metropolitana (MAN)
Rete Geografica (WAN)
Internet

## Slide 11: Reti locali: LAN
Rete di comprensorio, senza attraversamento di suolo pubblico
Caratteristiche
  Velocità trasmissiva molto elevata (> 10Mb/s)
  Distanze ridotte (< km)
  Mezzi trasmissivi non necessariamente conformi alle raccomandazioni ITU (standard internazionali per la telefonia)
  Realizzata e gestita dal proprietario del comprensorio
BUS

## Slide 12: Reti metropolitane: MAN
Rete in ambito urbano con disponibilità di canali trasmissivi veloci: sono grosse LAN e ne condividono la tecnologia
Caratteristiche
  Velocità trasmissiva v elevata (2 Mb/s < v < 140 Mb/s)
  Limitata ad una città o a poche città vicine
  Mezzi trasmissivi conformi agli standard ITU, tipicamente in fibra ottica
  Realizzata e gestita dalle società di telefonia pubblica
  Es: Standard IEEE 802.6 (DQDB)
    Distributed Queue Dual Bus
    Esempio: 160 Km - 45 Mbps

## Slide 13: Reti geografiche: WAN
Rete in ambito nazionale o internazionale utilizzante qualsiasi mezzo trasmissivo (satellite nel caso peggiore)
Interconnettono LAN/MAN
Caratteristiche
  Alti costi
  Velocità trasmissiva medio-bassa (9.6 kb/s < v < 34 Mb/s)
  Distanze elevate (che determinano alti costi e basse velocità)
  Mezzi trasmissivi conformi agli standard, talvolta gli stessi usati per la rete telefonica convenzionale

## Slide 14: Esempi di estensioni WAN
Modem
ISDN
ADSL
Frame Relay
T1/E1
T3
STS-1, STS-3, STS-48 (SONET)
STM-1, STM-4, STM-16 (SDH)
GPRS/UMTS/HSDPA
HiperLan/WiMax

## Slide 15: Struttura
LAN: Local Area Network
MAN: Metropolitan Area Network
WAN: Wide Area Network
MAN
WAN
MAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
Notes: 15

## Slide 16: Cos’è Internet ?
Notes: 16

## Slide 17: Internet: Infrastruttura
Backbone: National ISP
Local/Regional ISP
Local/Regional
ISP
Residential Access
  Modem
  DSL
  Cable modem
Access to ISP, Backbone transmission
  T1/T3, OC-3, OC-12
  ATM, SONET, WDM
Internet Service Providers
  Local/Regional/National
  They exchange packets at Point of Presence (POP)
Campus network access
  Ethernet
  FDDI
  Wireless
INT LAN-AQ
INT LAN-PI

## Slide 18: Internet: Infrastruttura
Backbone: National ISP
Local/Regional ISP
Local/Regional
ISP
TL LAN-AQ
TL LAN-MI
UnivAQ LAN
Host o End System
{
Programmi e applicazioni di rete
Sono connessi con LINK
Eseguono Protocolli

## Slide 19: Internet: Infrastruttura
Backbone: National ISP
Local/Regional ISP
Local/Regional
ISP
TL LAN-AQ
TL LAN-MI
UnivAQ LAN
Intranet
Router
TCP/IP
RFC (> 6000 al 9-2010)
  Definiscono i protocolli come HTTP, TCP, UDP, FTP, IRC, RTP, SMTP, SNMP
Notes: RFC 6019 BinaryTime: An Alternate Format for Representing Date and Time in ASN.1 - Sept 2010

## Slide 20: Internet: una visione a servizi
Infrastruttura di comunicazione che permette l’esecuzione di applicazioni distribuite:
  WWW, email, e-commerce, Information Retrieval, game,
Servizi:
  connectionless
  connection-oriented
Nessuna garanzia sul tempo di attraversamento (not yet)
Notes: 20
Connection-oriented: garantisce che dato trasmeso arrivi a destinazione (HANDSHAKE)
Connectionless: nessuna garanzia (No HANDSHAKE)

## Slide 21: Internet vista dal lato servizi
Internet come infrastruttura che permette applicazioni distribuite ! Queste applicazioni hanno a disposizione due classi di servizi:
Connection-oriented services
  Un servizio connection-oriented prevede sempre una fase di handshaking prima di iniziare una sessione (serve, tra l’altro, ad allocare le risorse necessarie alla manutenzione della connessione)
Connectionless services
N.B.: Sia ben chiaro che in un servizio connection-oriented, l’idea di connessione è implicitamente nota ai soli end-systems, gli apparati intermedi non sanno nulla della connessione né hanno una qualche memoria dello stato precedente.

## Slide 22: Cos’è un protocollo?
Protocolli umani:
Gli umani eseguono continuamente dei protocolli
“pronto..”
“pronto, sono Pippo, come stai ?”
… regole che governano la condotta delle persone (azioni - reazioni) nello scambio dei messaggi
Protocolli di rete:
calcolatori invece che persone
tutte le attività di comunicazione in Internet sono governate da protocolli
Definizione:
un protocollo è un insieme formalizzato di regole che definisce il formato e l’ordine dei messaggi inviati e ricevuti tra entità della rete e le azioni che vengono fatte per la trasmissione e ricezione dei messaggi stessi

## Slide 23: Esempi di protocollo
Oppure
“error 404”
Umano
Computer
Hand-
shake

## Slide 24: Internet: edge
Hosts (A.K.A. End-systems):
  Applicazioni e servizi di rete
  e.g., WWW, email
Modello client/server
  Host (client) invia una richiesta di servizio, host (server) fornisce il servizio
  e.g., WWW client (browser)/ server; email client/server
Modello peer2peer
  Non ci sono server dedicati
  L’interazione è simmetrica
  e.g.: FreeNet, GNUTELLA, OpenNAP
Notes: 24
Host=terminael=end system

## Slide 25: Network edge: servizio orientato alla connessione
Obiettivo: trasferire dati tra end system.
handshaking: scambio di informazione di controllo prima della comunicazione
  Hello, hello ( protocollo umano)
  viene creato uno “stato” nei due host che comunicano
TCP - Transmission Control Protocol
  Servizio orientato alla connessione in Internet
Servizio TCP [RFC 793]
trasferimento affidabile e in ordine di flussi di byte
  perdita: conferma (acknowledgement) e ritrasmissioni
controllo di flusso:
  il sender non “inonda” il receiver
Controllo della congestione:
  Si diminuisce il ritmo (rate) di trasmissione se la rete è congestionata

## Slide 26: Network edge: servizio connectionless
Obiettivo: trasferimento dati tra host
  Lo stesso di prima !
UDP - User Datagram Protocol [RFC 768]: il servizio connectionless di Internet
  Trasferimento dati non affidabile
  Non c’è controllo di flusso
  Non c’è controllo della congestione
Appl. che usano TCP:
  HTTP (WWW), FTP (file transfer), Telnet (remote login), SMTP (email)
Appl. che usano UDP:
  streaming audio/video teleconferenza, telefonia su Internet, SNMP (management)

## Slide 27: Internet: il cuore della rete
Ragnatela di router
Come avviene il trasferimento dei dati nelle reti?
  Commutazione di circuito: circuito dedicato per ogni chiamata (es. rete telefonica) le risorse sono assegnate (riservate) per tutta la durata della sessione
  Commutazione di pacchetto: i dati sono inviati in rete scomponendoli in “pezzi” detti ‘pacchetti’ e le risorse di rete vengono assegnate su richiesta per cui può capitare che bisogna aspettare (analogia del ristorante) per accedere al link ovvero alla risorsa trasmissiva

## Slide 28: Richiamo: commutazione di circuito
Le risorse sono riservate End-to-end alla chiamata
Prestazioni garantite
É richiesta la fase di “Call setup” (handshaking)
  Le risorse sono assegnate alla chiamata
  Le risorse sono inattive (idle) se non usate dal chiamante (no sharing)

## Slide 29: Commutazione di circuito
Le risorse di comunicazione di rete (banda, tempo, codici) sono suddivise in “parti” allocate alle singole chiamate
La risorsa rimane inattiva (idle) se non viene utilizzata (no sharing)
Due soluzioni storiche:
  frequency division multiplex (FDM)
  time division multiplex (TDM)
  Code division multiplex (CDMA)

## Slide 30: FDMA vs TDMA
FDMA
frequenza
tempo
TDMA
frequenza
tempo
4 utenti
Esempio:
Notes: 30
Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 31: Commutazione di pacchetto
Header
Data
Trailer
Ogni flusso dati end-to-end è diviso in pacchetti
Ogni Pacchetto ha la seguente struttura:
  Header e Trailer trasportano informazioni di controllo: indirizzo destinazione, check sum,… (dov’è questa informazione nel caso del circuito ?)
Ad ogni nodo viene ricevuto l’intero pacchetto, memorizzato per un tempo breve, e poi spedito al prossimo nodo (Store-and-Forward Networks)
Ogni pacchetto è inviato attraverso la rete da nodo a nodo seguendo dei cammini (Routing)

## Slide 32: Statistical Multiplexing
Le sequenze di pacchetti di A e B non hanno un pattern fisso  statistical multiplexing.
A
B
C
10 Mbs
Ethernet
1.5 Mbs
D
E
statistical multiplexing
queue of packets
waiting for output
link
Notes: 32
Diverso dal TDM!!

## Slide 33: Commutazione di pacchetto
Dati sono suddivisi in pacchetti
I pacchetti degli utenti A e B condividono le risorse di rete
ogni pacchetto utilizza la banda al massimo della sua capacità
“resources used as needed” Non è necessaria una allocazione iniziale di tutte le risorse
Problematiche:
Richiesta di risorse può essere superiore della disponibilità
congestione: code
“store and forward”: packet fanno un passo alla volta
  Trasmissione su un link
  Attesa al link successivo
Può tornare utile l’esempio del ristorante !

## Slide 34: Cammini e ritardi nella Rete Internet
Possiamo usare il ‘coltellino svizzero’ TRACEROUTE
Il programma traceroute fornisce una misura di ritardo dalla sorgente al prossimo router lungo il cammino end-to-end fino alla destinazione finale.
  Per ogni router i:
    Invia 3 pacchetti verso il router i sul cammino verso la destinazione
    Il router i ritornerà i pacchetti al mittente
    L’End-System mittente calcola i tempi di andata-ritorno.
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 35: Cammini e ritardi nella Rete Internet
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr
3 misure di ritardo da
gaia.cs.umass.edu a cs-gw.cs.umass.edu
* Significa no reponse (probe perso, router not replying)
trans-oceanic link

## Slide 36
Cammini e ritardi nella Rete Internet

## Slide 37: OSI Reference Model
  Il modello di riferimento che regola le comunicazioni di rete
Notes: 37

## Slide 38: Protocol “Layering”
Le reti sono complesse !
Molti elementi:
  Host
  Router
  Hub
  Switch
  Gateway
  Link fisici dalle caratteristiche diverse
  Applicazioni
  Protocolli
  Hardware , software

## Slide 39: Analogia Postale
Lettera
Lettera
Busta
Indirizzata
Busta
Indirizzata

## Slide 40: Analogia Postale
Lettera
Lettera
Busta
Indirizzata
Busta
Indirizzata
Esporre le stesse interfacce

## Slide 41: Esempio di stratificazione: servizio postale
Una sequenza di passi
Lettera (consegna)
Controllo destinazione
(ufficio postale di
origine)
Consegna a corriere
Consegna a dest.
Controllo
destinazione (uff.
postale di dest.)
Consegna a ufficio
di destinazione
Spedizione effettiva

## Slide 42: Servizio postale: una prospettiva diversa
Strati: ogni strato implementa un servizio
  Mediante funzionalità interne
  Usando i servizi messi a disposizione dagli strati inferiori
Lettera (consegna)
Controllo destinazione
(consegna a corriere)
Corriere
Lettera (cons. a dest.)
Controllo destinazione
(ric. da corriere)
Corriere (consegna)
Trasporto (aereo, treno...)
Sorgente
Destinazione

## Slide 43: Stratificazione del servizio postale
Consegna da mittente a destinatario
Consegna da ufficio postale sorgente a ufficio postale di destinazione
Trasferimento da sede locale a sede destinazione del corriere
Trasporto

## Slide 44: Perché la stratificazione?
I sistemi sono complessi:
La stratificazione permette una più facile organizzazione e individuazione delle funzionalità
La modularità facilita la manutenzione e la modifica dei sistemi
  La modifica dell’implementazione dei servizi resi da uno strato è trasparente, purchè non si modifichi l’interfaccia
  Es., cambiare il corriere non altera il funzionamento complessivo del servizio postale
Ogni livello espone le interfacce ma nasconde la sua implementazione

## Slide 45: ISO: il modello di riferimento OSI
Introdotto nel 1984 dalla International Organization for Standardization (ISO) per fornire un modello di riferimento che rendesse possibile a prodotti di differenti venditori di coesistere e interoperare in una rete.
Il modello OSI dice cosa (WHAT) bisogna fare per inviare dati da una applicazione su un computer, attraverso una rete, ad una applicazione su un altro computer, ma non dice come (HOW) farlo.
Ogni layer nel modello OSI comunica con tre altri layers: quello superiore, quello inferiore, e il layer pari grado del partner remoto.

## Slide 46: Modello ISO/OSI
Nel modello OSI sono previsti 7 livelli
3 LIVELLI DI RETE
  fisico,
  link,
  rete
4 LIVELLI DI UTENTE
  trasporto,
  sessione,
  presentazione,
  applicazione
Notes: 46
Il modello ISO/OSI prevede di dividere le funzionalità del protocollo di telecomunicazione in strati o layers ognuno dei quali svolge una parte piccola e indipendente dalle altre in modo da poter permettere una realizzazione o revisione delle singole funzionalità senza dover toccare le altre o anche di permetterre una compatibilità a livelli diversi tra diverse implementazioni. La comunicazione tra i vari livelli e assicurata da chiamate standard; ogni livello è tenuto a rispondere in maniera corretta alle chiamate che gli competono e che verranno generate dai due livelli ad esso adiacenti, la modalità con cui le funzioni competenti ad un livello vengono svolte non è visibile dall'esterno che ne è così svincolato. Nel modello OSI sono previsti 7 livelli :
7 APPLICATION livello con il quale interagisce l'utente
6 PRESENTATION transcodifica dei formati (es. ASCII ó EBCDIC) e criptatura.
5 SESSION instaurazione, mantenimento, controllo e abbattimento della connessione (anche login e logout).
4 TRANSPORT gestione della trasmissione (divisione in pacchetti, ordinamento di pacchetti, controllo d'errore ad alto livello).
3 NETWORK funzione di routing, controllo del flusso, tariffazione.
2 DATA LINK controllo d'errore su pacchetti (tecniche FEC e ARQ), tecniche di accesso (ordinato o casuale).
1 PHYSICAL trasmissione fisica del singolo bit.

## Slide 47: ISO: il modello di riferimento OSI
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Data Link
Fisico
6
5
4
3
2
1
  ISO:
  International Standard Organization
  OSI:
  Open Systems Interconnection
7
Notes: 47

## Slide 48: Livello Fisico
Compito: trasmettere sequenze binarie (bit) sul canale trasmissivo
Lo standard prescrive
  le caratteristiche fisiche dell’interfaccia e del mezzo
  codifica per rappresentare i bit
  frequenza dei dati
  configurazione della linea
  topologia
  modalità di trasmissione (HD, FD)
  la forma e la dimensione dei connettori
  la sincronizzazione dei bit
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Dati
Fisico
Notes: 48

## Slide 49: Livello Dati (Datalink)
Compito: creare trame (frame) e trasmetterle con "sufficiente" affidabilità tra due entità direttamente connesse, rilevare errori di trasmissione ed eventualmente correggerli
  smistamento
  controllo flusso
  controllo errore
  controllo accesso
Rilevazione e correzione errori
  codici autocorreggenti, ritrasmissione, etc.
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Dati
Fisico
10110110101
01100010011
10110000001
Notes: 49

## Slide 50: Protocolli di Data Link Layer
 | ARP | Address Resolution Protocol
 | CDP | Cisco Discovery Protocol
 | CGMP | Cisco Group Management Protocol
 | Ethernet SNAP | Ethernet SubNetwork Access Protocol
 | Ethernet-II | Ethernet Type 2
 | IEEE 802.2 | IEEE 802.2
 | IEEE 802.3 | 
 | L2TP | Layer Two Tunneling Protocol
 | PPP | Point-to-Point Protocol
 | PPTP | Point-to-Point Tunneling Protocol
 | RARP | Reverse Address Resolution Protocol
 | STP | Spanning tree Protocol
 | VLAN | 802.1Q VLAN

## Slide 51: Livello Rete
Compito: gestire l'instradamento (routing) di trame attraverso i sistemi intermedi, e trovare percorsi alternativi in caso di guasti
Indirizzamento logico
Algoritmi di instradamento: definizione e/o apprendimento (completo o parziale) della topologia della rete, calcolo del percorso su base locale e/o globale, riconfigurazione in caso di guasti, etc.
Non necessariamente garantisce: affidabilità della trasmissione delle trame, non duplicazione alla destinazione, e mantenimento, alla destinazione, del loro ordine di invio
È responsabile della consegna mittente-destinatario di un pacchetto
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Dati
Fisico
Notes: 51

## Slide 52: Protocolli di Network Layer
 | AARP | AppleTalk Address Resolution Protocol
 | AH | Authentication Header
 | BGP | Border Gateway Protocol
 | EGP | Exterior Gateway Protocol
 | EIGRP | Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
 | ICMP | Internet Control Message Protocol
 | IGMP | Internet Group Management Protocol
 | IGRP | Interior Gateway Routing Protocol
 | IP | Internet Protocol
 | IP Fragment | IP Fragment
 | IPv6 | Internet Protocol version 6
 | IPX | Internet Packet Exchange

## Slide 53: Livello Trasporto
Compito: trasferire l'informazione end-to-end con
Affidabilità: tutte le trame arrivano a destinazione, in copia unica e in ordine
Trasparenza: “la forma" dell'informazione quale era alla sorgente viene conservata a destinazione
Ottimizzazione: il traffico viene riparito sui canali disponibili, prevenzione della congestione della rete
Funzioni: segmentazione, riassemblaggio, controllo della connessione, controllo flusso, controllo errore
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Dati
Fisico
Notes: 53

## Slide 54: Protocolli di trasporto
H.225 | H.225
H.323 | H.323
NBDGM | NetBIOS Datagram Service
NetBEUI | NetBIOS Extended User Interface
PUP | (Xerox) Parc Universal Packet
SCTP | Stream Control Transmission Protocol
TCP | Transmission Control Protocol
UDP | User Datagram Protocol

## Slide 55: Livello Sessione [*]
Compito: gestire il dialogo end-to-end tra due programmi applicativi che debbono comunicare
Dialogo
  garantire la mutua esclusione nell'utilizzo di risorse condivise, intercalare domande e risposte garantendo la consequenzialità
Sincronizzazione
  stabilire punti intermedi nella comunicazione rispetto ai quali entrambe le parti abbiano la garanzia che quanto accaduto "prima" sia andato a buon fine
[*] diverse suites protocollari non includono un livello di sessione
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Dati
Fisico
Notes: 55

## Slide 56: Alcuni protocolli di livello 5
LDAP Lightweight Directory Access Protocol
LDAPS Secure Lightweight Directory Access Protocol
NCP NetWare Core Protocol
NetBEUI NetBIOS Extended User Interface
RPC Remote Procedure Call protocol

## Slide 57: Livello Presentazione [*]
Compito: gestire la sintassi dell'informazione lungo l'intero percorso end-to-end, convertendo l'uno nell'altro i vari formati
  Traslazione
  Crittografia
  Compressione
Es:
  NCP: NetWare Core Protocol
  NetBIOS: Network Basic Input/Output System
[*] diverse suites non includono un livello presentazione
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Dati
Fisico
Notes: 57

## Slide 58: Livello Applicazione
Compito: definire i servizi attraverso cui l'utente utilizza la rete, con tutte le relative interfacce di accesso
Applicazioni per servizi di utente
  terminale virtuale, trasferimento di file, posta elettronica, servizi di directory, etc.
Applicazioni per servizi di sistema operativo
  risoluzione di nomi, localizzazione di risorse, sincronizzazione degli orologi tra sistemi diversi, controllo di diritti di accesso, etc.
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Dati
Fisico
Notes: 58

## Slide 59: Layer 7 Application Layer
 | BOOTP | Bootstrap Protocol
 | DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol
 | DNS | Domain Name System
 | Finger | Finger
 | FTP | File Transfer Protocol
 | Gopher | Gopher Protocol
 | HSRP | Hot Standby Router Protocol
 | HTTP | HyperText Transfer Protocol
 | HTTPS | Secure HTTP Protocol
 | ICQ | Instant Messaging
 | IMAP | Interactive Mail Access Protocol
 | Kerberos | Kerberos
 | LPD | Line Printer Daemon
 | NFS | Network File System
 | NNTP | Network News Transfer Protocol
 | NTP | Network Time Protocol

## Slide 60: Riepilogando
Data-Link
  comunicazione tra macchine ubicate sulla stessa rete (sullo stesso link fisico).
Network
  comunicazione tra macchine che possono essere ubicate su reti differenti.
Trasporto
  comunicazione tra processi in esecuzione su macchine che possono essere ubicate su reti differenti.

## Slide 61: Ricordare i livelli OSI
A
Parigi
Si
Trovano
Ristoranti
Da
Favola
Applicazione
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Data Link
Fisico
6
5
4
3
2
1
7
All People Seem To Need Data Processing
Please Do Not Throw Sausage Pizza Away

## Slide 62: Un Esempio: No Layering
In un approccio ‘No layered’: ogni nuova applicazione deve essere ri-scritta per ogni nuova tecnologia trasmissiva !
Telnet
FTP
packet
radio
Cavo
coassiale
fibra
ottica
Applicazione
Mezzo
Trasmissivo
HTTP

## Slide 63: Un Esempio: Benefici del Layering
Soluzione: introdurre un livello intermedio che fornisca una astrazione comune per le varie tecnologie
HTTP
Telnet
FTP
packet
radio
cavo
coassiale
fibra
ottica
Applicazione
Mezzo
Trasmissivo
Trasporto
& Rete

## Slide 64: Processo di Data Encapsulation
Internet
Ogni livello usa le Protocol Data Unit (PDU) per la conversazione peer-to-peer.

## Slide 65: PDU

## Slide 66: Il modello TCP/IP
Il modello TCP/IP è stato sviluppato dal Department of Defense (DoD) negli anni 60 come un progetto militare atto ad assicurare la comunicazione dei dati anche sotto attacco.
Da allora, TCP/IP è diventato lo standard de facto usato per la comunicazione dei dati su Internet.

## Slide 67: Il modello di riferimento TCP/IP

## Slide 68: La suite di protocolli TCP/IP
Applicativo
Presentazione
Sessione
Trasporto
Rete
Data link
Fisico
SCTP
UDP
IP
Protocolli definiti dalla rete sottostante
ICMP
IGMP
ARP
RARP
SMTP
FTP
TELNET
DNS
SNMP
HTTP
NFS
IMAP
RPC
Applicazioni
TCP
Notes: 68

## Slide 69: ISO/OSI vs TCP/IP

## Slide 70: Data Flow

## Slide 71: Data Flow End-to-End: Esempio Reale
PC
Ethernet
ADSL Modem
DSLAM
ATM
Network
ISP’s ADSL
Aggregation
Router
Corporate FW
HDLC
HDLC
Local LAN
ADSL
DS-1
DS-1
10BaseT
10BaseT
ADSL
ADSL
SONET
SONET
SONET
Ethernet
Ethernet
LLC/SNAP
(1483)
LLC/SNAP
(1483)
SAR
SAR
AAL5
AAL5
PPPoE
PPPoE
PPP
PPP
IP
IP
IP
IP
ATM
ATM
ATM
ATM
PPP
PPP
GRE
GRE
IP
IP
PPTP
PPTP
Ethernet
Ethernet
T1
PPTP Server
Corp LAN
Internet
ATM
DSLAM
ATM
Cell Relay Cloud
Notes: 71

## Slide 72: Indirizzamento
Per definizione una rete è fatta da più stazioni e il suo scopo è di permettere lo scambio di informazioni tra esse. Per far ciò abbiamo bisogno di un metodo di indirizzamento che sia univoco.
In realtà un indirizzo deve essere univoco all’interno del livello architetturale nel quale ha validità (locally-unique)
  A livello DATA-Link l’indirizzo deve identificare univocamente la stazione in ambito LAN e non è necessario distinguere workstation su link disgiunti poiché WS su differenti LAN non possono comunicare a livello DATA-Link
  A livello Network l’indirizzamento deve essere capace di identificare la stazione globalmente
Notes: 72

## Slide 73: Indirizzamento
Ogni endpoint della rete di comunicazione deve avere un indirizzo.
Considerate 2 processi che comunicano su internet o su una intranet:
  La rete deve essere specificata
  L’ host (end-system) deve essere specificato
  Il processo deve essere specificato.
In una analogia postale per recapitare una lettera va specificato
  Nazione  Città  Via  Numero Civico  Interno
Notes: 73

## Slide 74: Indirizzamento
RETE-1
1
2
3
4
RETE-2
1
2
3
4
RETE-3
1
2
3
4
Network ID
Globally unique
Station ID
Locally unique
Notes: 74
Ogni protocollo di rete che opera a livello 3 del modello ISO/OSI, cioè a livello Rete, necessita di un meccanismo di indirizzamento logico. Affinché un protocollo sia instradabile, che consenta cioè la separazione in reti diverse, deve prevedere un indirizzo logico separato in due parti: una che consenta di identificare univocamente la rete di appartenenza tra tutte le reti, e una che identifichi univocamente il nodo all’interno della propria rete. Un generico nodo di una rete può essere costituito da computer, router, stampanti con interfaccia di rete o, più in generale, da un qualsiasi apparato dotato di interfaccia di rete che, normalmente, viene chiamato host.

## Slide 75: Indirizzamento e Layers
Physical Layer: non c’è bisogno di indirizzamento
Data Link Layer – l’indirizzamento deve garantire la possibilità di selezionare qualunque host sulla LAN.
Network Layer – l’indirizzamento deve fornire tutte le informazioni necessarie per il routing.
Transport Layer – l’indirizzo deve identificare il processo destinazione.
Notes: 75

## Slide 76: Indirizzamento e Layers (cont.)
Notes: 76

## Slide 77: Indirizzo di Broadcast
Diverse reti supportano la nozione di spedire un messaggio da un host a tutti gli altri hosts appartenenti a quella rete.
Per ottenere ciò è stato previsto un indirizzo speciale chiamato “broadcast address”.
Diversi servizi popolari sono basati sul concetto di broadcasting (YP/NIS, rup, rusers, ARP, DHCP)
Notes: 77

## Slide 78: indirizzamento a livello data-link IEEE 802.3
Preamble
SD
Destination
Address
Source
Address
Length
DATA PAD
FCS
7
1
6
6
2
4
|  46 a 1500 bytes |
Synch
Start
frame
0
Unicast address
1
Multicast address
Destination address può essere:
  UNICAST (single address)
  MULTICAST (group address)
  BROADCAST (FF-FF-FF-FF-FF-FF)
Source address è sempre di tipo UNICAST
Gli indirizzi sono definiti su base locale o globale
Complessivamente sono possibili 246 indirizzi globali
0
Local address
802.3 MAC Frame
x
1
Global address
x
x
x
Notes: 78

## Slide 79: Gli indirizzi MAC
Sono standardizzati dalla IEEE
  sono lunghi 6 byte, cioè 48 bit
  si scrivono come 6 coppie di cifre esadecimali
Ad esempio:
0
8
0
0
2
b
3
c
0
7
9
a
000010000000000000101011001111000000011110011010
08-00-2b-3c-07-9a
Notes: 79

## Slide 80: Indirizzi MAC
Si compongono di due parti grandi 3 bytes ciascuna:
  I tre bytes più significativi indicano il lotto di indirizzi acquistato dal costruttore della scheda, detto anche vendor code o OUI (Organization Unique Identifier).
    Esempio: 00-60-2F è assegnato a CISCO e 08-00-2b a DEC
  I tre bytes meno significativi sono una numerazione progressiva decisa dal costruttore
0
8
0
0
2
b
3
c
0
7
9
a
OUI assegnato dall’IEEE
Assegnato dal costruttore
Notes: 80

## Slide 81: Indirizzamento fisico

## Slide 82: Indirizzamento IP (logico)

## Slide 83: Indirizzo TCP/UDP di Porta
Dati generati dai livelli superiori hanno come indirizzi di porta j e k
j è l’indirizzo del processo ‘sender’, k è l’indirizzo del processo ‘receiver’

## Slide 84: Networking Devices
end-user devices.
network devices.

## Slide 85: Hub: Livello 1

## Slide 86: HUB o Repeater
Copia I bits da un segmento di rete ad un altro
Non guarda a nessun bits
Permette l’estensione di una rete oltre i limiti fisici
REPEATER

## Slide 87: NIC nel modello OSI

## Slide 88: Bridges: Layer 2

## Slide 89: Switches: Layer 2

## Slide 90: Bridge o switch
Copia frames da un segmento di rete ad un altro
Opera in modo selettivo - non copia tutte le frames (deve ovviamente ispezionare i data-link headers).
Estende la rete oltre i limiti fisici.
BRIDGE

## Slide 91: Router
Copiano pacchetti da una rete ad un’altra.
Prendono decisioni su quale strada un pacchetto deve prendere (ispezionando i network headers).
ROUTER

## Slide 92: Gateway
Opera come un router
Data conversions tra network layer.
Conversioni:
  encapsulation - use an intermediate network
  translation - connect different application protocols
  encrpyption - could be done by a gateway

## Slide 93: Esempio di Encapsulation
Gateway
Gateway
Fornisce connettività anche attraverso una rete intermedia che non supporta lo stack protocollare.
TCP/IP
TCP/IP
Systems Network
Architecture (SNA)

## Slide 94: Translation
Traduzione dal protocollo ‘verde’ al protocollo ‘marrone’
Gateway
Systems Network
Architecture (SNA)
TCP/IP